## Slide 1: Array Location Uncertainty in Imaging Radar: SAR vs. MIMO-SAR 2018 IEEE MTT-S International Conference on Microwaves for Intelligent Mobility (ICMIM)
Babak Mamandipoor, Thomas Teisberg, Siavash Kananian, Amin Arbabian
EE Department, Stanford University, Stanford, CA 94305
Email: bmamandi@stanford.edu

## Slide 2
Mover os elementos da antena no espaço, sintetizando uma abertura virtual maior da antena (SAR)- implementado mais em aeronaves, mas agora também em aplicações radar automóveis.
MIMO-SAR oferece melhor resolução
Experiência com SIMO, SAR,MIMO.

## Slide 3: Experimental Results of Passive SAR Imaging Using DVB-T Illuminators of Opportunity IEEE GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING LETTERS, VOL. 13, NO. 8, AUGUST 2016
Damian Gromek, Student Member, IEEE, Krzysztof Kulpa, Senior Member, IEEE, and
Piotr Samczy´nski, Senior Member, IEEE

## Slide 4
Vantagem da geometria bistática( separação entre transmissor e recetor a bordo da plataforma) é que um alvo pode ser observado de diferentes ângulos.
Tecnologia de radar passivo já é conhecida por mais de 70 anos devido à experiência de Arnold Wilkins and Robert Watson-Watt in Daventry, U.K
Radares passivos não necessitam de alocar espetro eletromagnético uma vez que não emitem energia- “green” para o ambiente.
Considerado o melhor iluminador-DVB-T relativa alta potência (10-100kW)- largura de banda de 7.6Mhz para 1 canal-resolução de at+e 20m.

## Slide 5
Processamento de sinal para DVB-T:
1.Cancelamento do eco direto do sinal refletido, cada sinal direto e refletido é dividido em blocos pequenos, o eco direto é removido do refletido em todos os blocos- usar filtro adaptativo (block based porque é fácil de implementar em hardware e software).- Clean algorithm.
2. range compression- através da cross-correlation function
3. cross-range compression ( SAR image através de back-projection algorithm).

## Slide 6: NOVEL ALGORITHM FOR HIGH RESOLUTION PASSIVE RADAR IMAGING WITH ISDBT DIGITAL TV SIGNAL IGARSS 2018
1Weike Feng, Student member, IEEE, 2,3Jean-Michel Friedt, 1Grigory Cherniak,
and 2Motoyuki Sato, Fellow, IEEE

## Slide 7
Uso de múltiplos canais de TV para obter largura de banda suficiente para uma melhor resolução, contudo o espaçamento na frequência entre estes causa side-lobe levels na direção do alvo.- solução low rank matrix no documento.
High level side-lobes provocam um desvanecimento de deteção dos alvos mais fracos.
Equações para passive SAR imaging.
Visualização de exemplos para deteção dos alvos usando diferentes canais.

## Slide 8: Passive SAR imaging using a satellite pulsed radar as an illuminator of opportunity IRS 2012, 19th International Radar Symposium, May 23-25, Warsaw, Poland
P. Samczynski, K. Kulpa
Institute of Electronic Systems
Warsaw University of Technology
Warszawa, Poland
psamczyn@elka.pw.edu.pl

## Slide 9
Uso do satélite como iluminador, recetor radar passivo
SAR ativo e passivo
Desenvolvimento de algoritmos SAR passivo.
A resolução em distância no SAR passivo é dada por (1)
Cross range resolution (2)
Exemplo de fórmulas do radar a bordo do satélite, alvo em terra.
Processamento SAR passivo- 1-compressão em distância (correlação entre raio refletido e sinal direto- quando sinal transmitido não é bem conhecido / ou/ usar matched filtering – todos os dados do transmissor têm de ser conhecidos). 2-correção distância e fase.3-remover sinal direto do refletido (usar clean processing) 4-cross-range compression (FFT).

## Slide 10: SAR/ISAR Imaging In Passive Radars 2016 IEEE Radar Conference (RadarConf)
P. Samczynski, K. Kulpa, M.K. Baczyk, D. Gromek
Institute of Electronic Systems
Warsaw University of Technology
00-665 Warszawa, Poland
e-mail: psamczyn@elka.pw.edu.pl

## Slide 11
Tecnologia cada vez mais desenvolvida (radares passivos) devido ao baixo custo dos componentes em hardware.
Passive radars= PCL (passive coeherent location)
O radar passivo tem uma característica única, todos os alvos são iluminados continuamente, logo os ecos são usados não só para deteção mas também para imagem.
Equações do radar passivo
Iluminadores de oportunidade que permitem atingir a maior resolução na distancia bistática : WIFI- 40Mhz, LTE-20Mhz-Contudo , ainda é pouca distancia de deteção devido à baixa potência de transmissão.
O que permite obter melhor alcance de deteção- FM-RADIO 200Khz –deteção até 1.5km(1 canal).
DVB-T permite o melhor compromisso entre resolução em distancia e distância de deteção-100km com resolução de até 20m-7.6Mhz (1 canal)
Comparação de diferentes iluminadores e este compromisso na figura.

## Slide 12
Cross-range resolution depende do tamanho da antena do iluminador de oportunidade . A antena para DVB-T é de poucos centímetros , o que permite uma cross-range resolution a um nível que pode ser comparado com um radar ativo.
A melhorar- resolução. Possivel através de utilização de geometria multiestática-receber dados do alvo em vários angulos, ou em DVB-T vários canais espaçados.
2008- radar passivo a bordo de aeronave
2014-radar passivo a bordo da aeronave para criar imagens SAR.

## Slide 13: Simultaneous Active and Passive SAR imaging – first results 2020 WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Damian Gromek, Piotr Samczyski, Krzysztof Radecki, Jdrzej Drozdowicz, Krzysztof Stasiak
Institute of Electronic Systems
Warsaw University of Technology
Warsaw, Poland
dgromek@elka.pw.edu.pl

## Slide 14
Radar SAR passivo utiliza vários iluminadores de oportunidade (DVB-T,WIFI, GSM,LTE,…)
SAR ativo Começou no começo dos anos 50, geometria monoestática, recetor e transmissor sincronizados.
SAR ativo em comparação com o passivo: resolução alta,não depende de emissões externas, processamento rápido, resultados são obtidos automaticamente- melhor para aplicações civis
SAR passivo melhor para aplicações militares, mais difícil de detetar porque não tem emissão- geometria bi-estática.
Experiencias com radar ativo e passivo, passivo apenas se consegue ver estruturas altas , ativo ve tudo, devido uso de diferentes bandas e também às diferentes geometrias usadas.

## Slide 15
DÚVIDAS
CPI- coeherent process interval- Tempo em que o alvo está a ser iluminado.
Bins(domínio da frequência)- após o processamento do sinal recebido temos um processamento em 2D: cross-range: slow-time, percurso da navegação do avião –doppler bin
Range: fast-time- distância ao alvo
Nos SAR , antenas mais pequenas melhor, impulsos longos melhor- resolução.
Iluminadores de oportunidade do espaço são os melhores.