## Slide 1: Array Location Uncertainty in Imaging Radar: SAR vs. MIMO-SAR 2018 IEEE MTT-S International Conference on Microwaves for Intelligent Mobility (ICMIM)
Babak Mamandipoor, Thomas Teisberg, Siavash Kananian, Amin Arbabian
EE Department, Stanford University, Stanford, CA 94305
Email: bmamandi@stanford.edu

## Slide 2
Mover os elementos da antena no espaço, sintetizando uma abertura virtual maior da antena (SAR)- implementado mais em aeronaves, mas agora também em aplicações radar automóveis.
MIMO-SAR oferece melhor resolução
Experiência com SIMO, SAR,MIMO.

## Slide 3: Experimental Results of Passive SAR Imaging Using DVB-T Illuminators of Opportunity IEEE GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING LETTERS, VOL. 13, NO. 8, AUGUST 2016
Damian Gromek, Student Member, IEEE, Krzysztof Kulpa, Senior Member, IEEE, and
Piotr Samczy´nski, Senior Member, IEEE

## Slide 4
Vantagem da geometria bistática( separação entre transmissor e recetor a bordo da plataforma) é que um alvo pode ser observado de diferentes ângulos.
Tecnologia de radar passivo já é conhecida por mais de 70 anos devido à experiência de Arnold Wilkins and Robert Watson-Watt in Daventry, U.K
Radares passivos não necessitam de alocar espetro eletromagnético uma vez que não emitem energia- “green” para o ambiente.
Considerado o melhor iluminador-DVB-T relativa alta potência (10-100kW)- largura de banda de 7.6Mhz para 1 canal-resolução de at+e 20m.

## Slide 5
Processamento de sinal para DVB-T:
1.Cancelamento do eco direto do sinal refletido, cada sinal direto e refletido é dividido em blocos pequenos, o eco direto é removido do refletido em todos os blocos- usar filtro adaptativo (block based porque é fácil de implementar em hardware e software).- Clean algorithm.
2. range compression- através da cross-correlation function
3. cross-range compression ( SAR image através de back-projection algorithm).

## Slide 6: NOVEL ALGORITHM FOR HIGH RESOLUTION PASSIVE RADAR IMAGING WITH ISDBT DIGITAL TV SIGNAL IGARSS 2018
1Weike Feng, Student member, IEEE, 2,3Jean-Michel Friedt, 1Grigory Cherniak,
and 2Motoyuki Sato, Fellow, IEEE

## Slide 7
Uso de múltiplos canais de TV para obter largura de banda suficiente para uma melhor resolução, contudo o espaçamento na frequência entre estes causa side-lobe levels na direção do alvo.- solução low rank matrix no documento.
High level side-lobes provocam um desvanecimento de deteção dos alvos mais fracos.
Equações para passive SAR imaging.
Visualização de exemplos para deteção dos alvos usando diferentes canais.

## Slide 8: Passive SAR imaging using a satellite pulsed radar as an illuminator of opportunity IRS 2012, 19th International Radar Symposium, May 23-25, Warsaw, Poland
P. Samczynski, K. Kulpa
Institute of Electronic Systems
Warsaw University of Technology
Warszawa, Poland
psamczyn@elka.pw.edu.pl

## Slide 9
Uso do satélite como iluminador, recetor radar passivo
SAR ativo e passivo
Desenvolvimento de algoritmos SAR passivo.
A resolução em distância no SAR passivo é dada por (1)
Cross range resolution (2)
Exemplo de fórmulas do radar a bordo do satélite, alvo em terra.
Processamento SAR passivo- 1-compressão em distância (correlação entre raio refletido e sinal direto- quando sinal transmitido não é bem conhecido / ou/ usar matched filtering – todos os dados do transmissor têm de ser conhecidos). 2-correção distância e fase.3-remover sinal direto do refletido (usar clean processing) 4-cross-range compression (FFT).

## Slide 10: SAR/ISAR Imaging In Passive Radars 2016 IEEE Radar Conference (RadarConf)
P. Samczynski, K. Kulpa, M.K. Baczyk, D. Gromek
Institute of Electronic Systems
Warsaw University of Technology
00-665 Warszawa, Poland
e-mail: psamczyn@elka.pw.edu.pl

## Slide 11
Tecnologia cada vez mais desenvolvida (radares passivos) devido ao baixo custo dos componentes em hardware.
Passive radars= PCL (passive coeherent location)
O radar passivo tem uma característica única, todos os alvos são iluminados continuamente, logo os ecos são usados não só para deteção mas também para imagem.
Equações do radar passivo
Iluminadores de oportunidade que permitem atingir a maior resolução na distancia bistática : WIFI- 40Mhz, LTE-20Mhz-Contudo , ainda é pouca distancia de deteção devido à baixa potência de transmissão.
O que permite obter melhor alcance de deteção- FM-RADIO 200Khz –deteção até 1.5km(1 canal).
DVB-T permite o melhor compromisso entre resolução em distancia e distância de deteção-100km com resolução de até 20m-7.6Mhz (1 canal)
Comparação de diferentes iluminadores e este compromisso na figura.

## Slide 12
Cross-range resolution depende do tamanho da antena do iluminador de oportunidade . A antena para DVB-T é de poucos centímetros , o que permite uma cross-range resolution a um nível que pode ser comparado com um radar ativo.
A melhorar- resolução. Possivel através de utilização de geometria multiestática-receber dados do alvo em vários angulos, ou em DVB-T vários canais espaçados.
2008- radar passivo a bordo de aeronave
2014-radar passivo a bordo da aeronave para criar imagens SAR.

## Slide 13: Simultaneous Active and Passive SAR imaging – first results 2020 WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Damian Gromek, Piotr Samczyski, Krzysztof Radecki, Jdrzej Drozdowicz, Krzysztof Stasiak
Institute of Electronic Systems
Warsaw University of Technology
Warsaw, Poland
dgromek@elka.pw.edu.pl

## Slide 14
Radar SAR passivo utiliza vários iluminadores de oportunidade (DVB-T,WIFI, GSM,LTE,…)
SAR ativo Começou no começo dos anos 50, geometria monoestática, recetor e transmissor sincronizados.
SAR ativo em comparação com o passivo: resolução alta,não depende de emissões externas, processamento rápido, resultados são obtidos automaticamente- melhor para aplicações civis
SAR passivo melhor para aplicações militares, mais difícil de detetar porque não tem emissão- geometria bi-estática.
Experiencias com radar ativo e passivo, passivo apenas se consegue ver estruturas altas , ativo ve tudo, devido uso de diferentes bandas e também às diferentes geometrias usadas.

## Slide 15
DÚVIDAS
CPI- coeherent process interval- Tempo em que o alvo está a ser iluminado.
Bins(domínio da frequência)- após o processamento do sinal recebido temos um processamento em 2D: cross-range: slow-time, percurso da navegação do avião –doppler bin
Range: fast-time- distância ao alvo
Nos SAR , antenas mais pequenas melhor, impulsos longos melhor- resolução.
Iluminadores de oportunidade do espaço são os melhores.

## Slide 16: Microwave Imaging Using the Kirchoff Migration Algorithm 05 August 2015
João Felício, Carlos Fernandes, Jorge Costa

## Slide 17
Kirchoff migration algorithm – The wave transmitted by the antenna travels trough the medium until some of its energy is reflected by the target. Reflected wave is received by the antenna with phase- -2jknd
K= 2π/λ d= distance
N= Refractive index of the travelling medium
This algorithm considers a search area, which it knows where the target is, each point of that area is considered a possible scatterer. When dscan=dtarget- it exists a target on that area.
Each target has “tailing”Effect –”espalhamento do objeto”- uma cauda

## Slide 18: Tese sénica

## Slide 19
SDR-que consiste num sistema de comunicações rádio onde as
funções que seriam definidas por componentes físicos (hardware), são agora definidas
por software
Iluminador de Oportunidade- Sinal a utilizar (terrestres ou espaciais).
Diferenças entre DAB, FM,SFN, vantagens,…
SFN- menor confiança
Github com bastante informação, MATLAB, DVBT na zona de lisboa e setúbal.
Detetar alvos a grandes distâncias –sinais
elevada potência-VHF/UHF

## Slide 20
Cross-correlation- diferença entre o sinal direto do iluminador de oportunidade e o sinal refletido no alvo em função do delay time ou bistatic range e o desvio de doppler.
ISAR- radar estático, alvo em movimento.
DVB-T dos melhores iluminadores de oportunidade, maior largura de banda.
Diagrama de blocos do ISAR.
Capítulo 4 importante- processamento sinal
Simulação de antenas- toolbox antenna designer
Se existirem mais Doppler cells a Direct FFT é mais eficiente,
enquanto se o contrário se verificar, a Correlation FFT torna-se mais eficiente.
(4.3) –Cálculo da 2D-CCF com bi-static range, cross correlation e doppler, mas muito pesada para computador. – 3 soluções- DIRECT FFT, CORRELATION FFT, BATCHES ALGORITHM

## Slide 21
Direct FFT e correlation FFT-mais eficientes que o cálculo da 2D-CCF- mas dependem de range ou doppler cells. E ainda muito pesadas.-otimizam o cálculo ao longo de uma dimensão.
Batches algorithm o melhor, mais leve, pequena perda de SNR.Divisão do sinal direto e o refletido em segmentos (batches).
Função de ambiguidade permite analisar as propriedades do sinal.
Quanto maior o tempo de integração e maior o nº de amostras,melhor a relação sinal ruído.

## Slide 22: Passive Radar Imaging Using DVB-S2 2017 IEEE
Stefan Brisken, Matteo Moscadelli, Viktor Seidel and Christoph Schwark

## Slide 23
Utilization of DVB-S and DVB-S2 as iluminator of opportunity, for SAR and ISAR imaging. Implication on signal processing.
Elevada largura de banda necessária para uma resolução aceitável.Por isso poucos iluminadores de oportunidade são utilizados para SAR/ISAR.
DVBT BW- 8Mhz-permite uma resolução de 37.5m
Primeiras imagens com DVB-T para imagem range-doppler [1].
DVB-S canais (transponders) – BW 32Mhz- frequência central entre 10.7 GHZ e 12.75 GHZ. O que faz com que range e cross-range resolution sejam melhores que DVBT.
Além disto, o espetro DVB-S tem muitos transponders ,até nos sítios menos habitados,e ao contrário do DVBT, a densidade de potência não varia significativamente para diferentes elevações dentro da atmosfera.

## Slide 24
O problema é que a densidade de potência na superfície da Terra é tipicamente mais baixa para DVB-S limitando a operação de DVB-S ISAR. Primeira experiência Radar passivo DVB-S [3].
[4] propriedades do sinal.
Os dados do satélite (um transponder) são arranjados numa sequência PLFRAMES. Na forma:
Código:PLHEADER(sem alteração, tem sempre o mesmo código digital, é repetido várias vezes)-PLFRAME( baralhado com um código).
Depois existe a modulação do sinal digital:QPSK-, 8PSK-, 16APSK ou 32 APSK.
Depois um filtro cosseno muda o espetro- ficando com BW 30-40MHZ (1).
Depois o sinal é convertido para a carrier frequency – com um peak EIRP de 53 dbw.

## Slide 25
Resolução em distância (2)- recetor bistático.
Na Europa satélites geoestacionários têm uma elevação de cerca de 30º, por isso para um recetor no chão o angulo bistático mínimo é também 30º(ângulo entre transmissor e recetor visto do alvo). Resolução em distancia com estes valores =4.9m.Enquanto que para o mesmo ângulo bistático usando um canal com 8MHZ BW- temos uma resolução de 19.4m para DVBT.
Exemplo para o transponder Astra 19.2º- transmite entre 10.7-12.75 GHZ. BW do espetro 4-8 MHZ. Permite processar o sinal de múltiplos transponders com 2GHZ BW.
Resoluçaõ em dopller ou cross range é expectável ser 10-15 vezes maior do que DVBT para o mesmo ângulo de integração.
Distância de não ambiguidade: Para QPSK- 336 KM. 8PSK- 221 KM.

## Slide 26
O sinal direto não é normalmente sujeito a interferências e devido à ausência de picos periódicos não é estritamente necessário descodificar e reconstruir este sinal direto,mas pode ser considerável eliminar a contribuição do ruído.
O sinal vindo de um alvo,na presença da interferência por múltiplos satélites pode ser modelado por (6)
APR (8) calcular contribuições das interferências por outros satélites.APR cresce à medida que aumentam o nrº de satélites.APR aumenta também com aumento do CPI.Contudo, os símbolos DVBS não afetam APR.
Das experiências verifica-se que cross-range resolution é comparável com KU ISAR ativo, mas em range apenas permite uma estimativa das dimensões do alvo.

## Slide 27: Performance Analysis of Bistatic Forward-looking 2017 IEEE SAR with DVB-S Illuminators for Navigation
Chao Ma, Jianchao Yang, Hong Gu, Weimin Su, Xiaohu Zhang

## Slide 28
DVBS- tem resolução suficiente para ser usado em navegação nos aviões. SAR com DVBS.
Vantagens do DVBS: 24 horas de disponibilidade- satélite geoestacionário. Grande cobertura- a largura do feixe é grande e a potência radiada é alta.
EIRP- EQUIVALENT ISOTROPIC RADIATED POWER- dos DVBS está entre 33DBW e 59DBW.
Exemplo de DVBS-APSTAR-5- EIRP entre 45 dbw e 59dbw.
É possível combinar múltiplas sub-bandas de DVBS para obter maior resolução.
Obter SNR, (1,2,3,4).
Cálculos

## Slide 29: Bistatic Forward-looking SAR: Theory and 2009 IEEE Challenges
Junjie Wu, Jianyu Yang, Yulin Huang, Haiguang Yang, Haocheng Wang

## Slide 30
BFSAR- BISTATIC FORWARD-LOOKING SAR. Apresenta 3 modos: TI (TRANSLATIONAL INVARIANT) , TV (TRANSLATIONAL VARIANT) e ground based BFSAR.